MUNKAFÜZET 2.

téma: A radioaktív sugárzások és az emberi test kölcsönhatása

Milyen sugárzások érnek minket?   Hogyan hatnak ezek kölcsön a testtel?     Mi a hatásuk?

1. Rajzold le azokat a folyamatokat, amik az (-, (- és (-sugárzás ionizációja során végbemegy vízben!

(                                                (                                               (

2. Rajzold le az egyes természetes sugárzások típusainak hatótávolságát! Átmennek-e egy papírlapon, alumínium lapon vagy egy ólomlemezen?

3. Van két darab 1 kg-os minta, mindkettő henger alakú. Az egyik világátlagot jelképező talaj, a másik UO2. Rajzold le az ionizáló sugárzásokat, amik elhagyják a két mintát!

4. Egy élő szövet felszínén van egy (- és egy (-forrás. Rajzold le ezen sugárzások és a szövet közötti kölcsönhatásokat!

5. Határozd meg a következő most tanult fogalmakat!

| másodlagos kötés | Compton-effektus |
| --- | --- |
| energiaveszteség | Fotoeffektus |
| elnyelt dózis | ekvivalens dózis |
| effektív dózis | rizikó |
| sugárzás energiája | a sugárzás hatótávolsága |
| természetes ionizáló sugárzás dózisa | orvosi besugárzások dózisa |

6. Hogyan tudjuk megmérni a világ talajainak átlagos urántartalmát?

7. Hány darab uránatom van 1 kg átlagos talajban?

8. Mekkora ennek a radioaktivitása?

9. Hány darab (-fotont bocsát ki 1 kg ilyen talaj?