- Mi a TCP/IP modell (Internet Protocol Suite) lényege, hogy épül fel egy adatcsomag?

- Mennyi az előtte lévő számítógép hálózati kártyájának MAC címe (parancs: ipconfig /all)?

- Mi a gépének IP címe (parancs: ipconfig /all)?

- Kinek az IP címe a 157.181.35.243 (forrás: http://whois.domaintools.com/)?

- Melyik porton kommunikál a http, scp, ssh, ftp, imap, pop, smtp, sip, dns protokoll, és mire szolgál?

- Mi történik egy webcím billentyűzeten való begépelése és a weboldal monitoron való megjelenése között?

- Nézze meg a http://atomfizika.elte.hu/informatika/docs/halozaticsomag címen a személyre szabott ethernet csomagját, és számítsa ki belőle a feladó és a címzett MAC és IP címét, a portszámokat és a 2x4 karakter formájában szereplő adatot! Az eredményt adja meg itt.

Linkek:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Számítógép-hálózat

http://hu.wikipedia.org/wiki/IEEE_802

http://hu.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi

http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth

http://hu.wikipedia.org/wiki/Internet

http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address

http://hu.wikipedia.org/wiki/TCPIP

http://en.wikipedia.org/wiki/IPv4

http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol

http://hu.wikipedia.org/wiki/Domain_név

http://hu.wikipedia.org/wiki/TCP_és_UDP_portszámok_listája

http://en.wikipedia.org/wiki/Ipconfig

Számítógép-hálózatok létrehozásának gondolata nagyon korán, szinte az első számítógépek megjelenésével egyszerre felmerül. A célok között említhetjük a kommunikációt (email, azonnali üzenetküldés, internetes telefonálás), az adatmegosztást (esetleg központosított adattárolást), illetve a feladatmegosztást (mikor a nagy számításigényű feladat elvégzéséhez egy számítógép nem elég).

A hálózatokat méretük alapján több kategóriába soroljuk: PAN (Personal Area Network – asztalnyi méret, pár eszköz), LAN (Local – teremnyi vagy épületnyi hálózat), MAN (Metropolitan – városi hálózat), WAN (Wide – országos hálózat), GAN (Global – világméretű). Ezek a különböző hálózatok egymásra épülnek általában. Két fontos típus van: szerver-kliens felépítés, ahol a feladatokat központi gépek végzik (pl email, web), illetve peer-to-peer, ahol a gépek egyenrangú partnerként szerepelnek (skype, fájlmegosztás)

Az első nagyléptékű hálózatot az amerikai hadsereg által 1958-ban (a Szputnyik fellövésére válaszul) létrehozott ARPA (Advanced Research Projects Agency) valósította meg, 1968-ban jött létre az ARPANET, az MIT egyetemmel részben közös projektként. Több más hálózatot is létrehoztak a következő években, pl. az X.25-öt az ITU (Nemzetközi Telekommunikációs Unió), a Usenetet amerikai egyetemek, a CERNET-et a CERN. Ezek a 70-es évektől elkezdtek egyesülni, majd 1989-től egy nagy hálózatról beszélhetünk, amely 1995. körül világméretű lett: ez az Internet.

Az Internet létrejöttében fontos szerepet játszott egy globálisan elfogadott szabvány kidolgozása. Ez az IEEE 802 szabvány, a LAN szabványok csoportja (IEEE: Institute of Electrical & Electronical Engineers). A szabványban az információ fizika továbbítását és az adatok elrendezését írják le – ezeket fizikai és adatkapcsolati rétegnek hívják.

Az IEEE 802 legfontosabb eleme az IEEE 802.3-as szabvány az Ethernetet írja le, ez a vezetékes hálózatok alapja. Itt úgynevezett csavart érpáron zajlik a kommunikáció, 2,5 V feszültségen, és kb. 100 m egy kábel hatótávolsága (ezalatt növekszik meg annyira a zaj, hogy elveszik a jel). Ma a maximális adatátvitel 100 Gbit/s, de az elterjedt eszközök inkább az 1 Gb/s vagy a 10 Gb/s szabványt ismerik. Kezdetben (1985) 10 Mb/s volt a szabványos átvitel.

A IEEE 802.11-es szabvány a vezeték nélküli kapcsolatokat írja le (Wi-Fi). Itt szabadon terjed az információ elektromágneses hullámok formájában. Négy al-szabvány van, a, b, g és n. Ezek különböző sebességűek, különböző frekvenciájúak, illetve a hatótávolságuk is más. A legújabb az n, ez 150 Mb/s átvitelre képes. Mivel az információ szabadon terjed, ezért fontos a titkosítás – az általunk küldött adatcsomagokat mindenki olvashatja. Korábban a WEP titkosítást használták, ma a biztonságosabb WPA és WPA2 az elfogadott (a WEP könnyen feltörhető). A 802-es szabvány része továbbá a Bluetooth technológia is, ez a 802.15. A WiMAX a 802.16-os szabvány, ez egy jövőbeni vezeték nélküli technológia. Megemlíthető továbbá a GSM/3G/HSDPA platform, és a mára eltűnt infravörös (IrDA) átvitel.

Az internetes kommunikáció lényegét a TCP/IP modell, avagy az Internet Protocol Suite írja le. Eszerint az adatokat kisebb csomagokra bontják, és ezeket küldik az eszközök a címzettnek. A csomagok hagymahéj szerkezetnek megfelelően épülnek fel, az adat van legbelül, és több fejléccel van ellátva. A legbelső réteget alkalmazási rétegnek hívják, ez az adatokat tartalmazza. A következő a szállítási réteg, ez az adat típusát írja le (az úgynevezett protokollt). Ezután jön a hálózati réteg, amely a címzett és a feladó logikai címét tartalmazza (ezt IP címnek hívjuk), illetve az elérés útvonaláról szerzett információt, valamint a csomag egyfajta azonosítóját. A legkülső, kapcsolati réteg a küldő és a címzett egyedi azonosítóját tartalmazza (amennyiben ismert), amelyet MAC azonosítónak vagy fizikai címnek nevezik.

A MAC azonosító 12 db hexadecimális (tizenhatos számrendszerbeli) számból áll, pl. 00-C2-6F-BC-54-0A (itt 10 számjegyen felül további hat jegy van, ezeket az A-F betűkkel jelöljük). Egy szám 16=24 lehetőséget jelent, ez 4 bitnek felel meg. Így összesen 48 bit MAC azonosító. Minden hálózati eszköznek van ilyen egyedi azonosítója.

Az IP-cím ezzel szemben egyfajta logikai cím, ilyet akkor kap egy eszköz, ha csatlakozik a hálózatra. Az IP cím 4 db 0-255 közötti számból áll (256=28, azaz 8 bit egy ilyen szám), azaz összesen 32 bit. Egy IP cím pl. így néz ki: 165.43.243.98. Ma már kezd ez a 32 bit kevés lenni (mivel 32 bitnek 232, azaz kb. 4 milliárd lehetőség felel meg). Ezért bevezették az IPv6 szabványt (a fenti az IPv4 szabvány), itt 128 bit egy cím, ez nem lesz kevés egyhamar.

IP címek helyett a gyakorlatban domain neveket használunk - 157.181.2.5 helyett www.elte.hu (próbálja ki az előbbit beírni a böngészőbe). A domain nevek és IP címek kiosztásáért az IANA és ICANN nemzetközi szervezetek felelnek, hozzájuk kell fordulni domain név bejegyzési igénnyel.

A protokollok különböző kommunikációs csatornákat jelentenek, és mindegyikhez egy úgynevezett port társul. A protokoll írja le, hogy milyen módon kell értelmezni az adatokat. Ilyen protokoll pl. a http (web), scp (secure copy – lásd WinSCP), ssh (secure shell, lásd PuTTY), ftp (fájlletöltés) imap (levélfogadás), pop (levélfogadás), smtp (levélküldés). A kapcsolódó kommunikációs portok száma: 80 (http), 22 (ssh, scp), 21 (ftp), 143 (imap), 110 (pop), 25 (smtp).

A fentiek alapján zajlik tehát a hálózatok működése. Azonban számítógépek mellett egyéb eszközökre is szükség van a csomagok célba juttatásához. Ezek közül a legfontosabb a router (útválasztó). Ez az adatcsomagok hálózati rétegét (és a címzett IP-címét) figyeli, és ez alapján segít a célba juttatáshoz szükséges útvonal megválasztásához. A switch (kapcsoló) a csomagok kapcsolati rétegét olvassa, és a MAC azonosító alapján a címzett felé továbbítja az adatokat (regisztrálja a hozzá kapcsolód eszközök azonosítóját, és ez alapján dönt). Fontosak továbbá az úgynevezett DHCP szerverek, amelyek a hálózatra csatlakozó eszközök számára osztják ki az IP címeket (tehát csatlakozáskor a számítógép elsőként a DHCP szervertől kér saját magának IP címet – ez a dhcp protokoll segítségével történik). A DNS szerverek segítenek a domain név alapján a címzett IP-címét megadni. Fontosak még a tűzfalak, amelyek a nem biztonságos csomagokat szűrik (portszám szerint többnyire). Az internet-szolgáltatók főbb típusai pedig: DSL (telefonvezetéken), Kábelnet (koaxiális TV-kábelen), GPRS/EDGE/UMTS/3G/HSDPA/HSUPA/LTE/4G (mobilhálózaton), HotSpot (WiFi), stb.

Az Ethernet csomag felépítése

| Ethernet fejléc: Preamble 64 bit Címzett MAC 48 bit Feladó MAC 48 bit VLAN 32 bit Hossz 16 bit | TCP/IP fejléc + adatok: ( 32 bit ( Verzió Fejléc hossz DSCP Teljes csomag hossza Töredék-azonosító Jelző bitek Töredék kezdő pozíciója Élettartam Protokoll-szám Fejléc CRC ellenőrzés Feladó IP címe Címzett IP címe Egyéb opcionális mezők Feladó port Címzett port Jelen csomag sorszáma Következő csomag sorszáma Adat offset 0 Jelző bitek Ablak méret CRC ellenőrzés Utolsó sürgős byte helye Adat offsetnek megfelelő egyéb opciók 0 Adatok | Ethernet lábléc: CRC ellenőrzés 64 bit |
| --- | --- | --- |

További ellenőrző kérdések

- Miért kötünk számítógépeket hálózatba?

- Milyen típusú hálózatokat definiálunk?

- Mikor és miből alakult ki az Internet?

- Mi a szerver és mi a kliens?

- Milyen hálózati eszközöket ismer, és ezek mire szolgálnak?

- Mi az IEEE 802.3 szabvány?

- Mik a 802.11a-b-g-n szabványok?

- Milyen WiFi titkosításokat ismer?

- Milyen egyéb kommunikációs platformokat ismer?

- Mi az a MAC cím?

- Hány MAC cím lehetséges összesen és miért?

- Mi az IP cím?

- Hány IP cím lehetséges összesen és miért?

- Mi az IPv6 szabvány és az IPv4 szabály között a különbség?

- Mi az IANA/ICANN és mi a szerepe?

- Milyen Internet-szolgáltatókat ismer, és mi a különbség köztük?

- Mi a port szerepe számítógép-hálózatokban?