- Gauss-eloszlás, természetes szórás

A Gauss-eloszlásnak megfelelő függvény:

amely egy  szélességű,  középpontú, 1-re normált (azaz a teljes görbe alatti terület 1) görbét ír le.

A természetben a centrális határeloszlás tétel miatt általában a mérhető mennyiségeknek Gauss-eloszlása van, azaz:

Ha egy mérhető mennyiség várható/elméleti értéke , akkor a mért értékek eloszlása egy  körüli Gauss-görbe lesz, melynek szélessége arányos a mérés hibájával.

Ha például egy 5 m magas fa magasságát megmérjük 100-szor, minden esetben 10 cm mérési bizonytalanságban, akkor a legtöbbször 5 m körüli értékeket kapunk természetesen, de az esetek jó részében a hibával összemérhető, esetenként annál nagyobb eltérést tapasztalunk. A jobb oldali ábrán látható, hogy hány  távolságnál nagyobb eltérésnek mekkora a valószínűsége. Eszerint például az esetek 31.8%-ban (100%-2×34,1%) kapunk 1-nál nagyobb eltérést, míg 3-nál nagyobb eltérést csak az esetek 0.1%-ban.

- Mérések hibája, szórása

Legyen mérések egy sorozata az {xi} rendezett N-elemű számsor (amelynek minden eleme a mérés egy-egy eredménye). Ekkor a mérési eredmények átlaga:

A mérési eredmények szórása (ez tulajdonképpen a mérés pontosságát jelenti) pedig:

Vegyük észre, hogy ha a fenti képletben nem lenne négyzet, az eredmény egzaktul nulla lenne (lásd az átlag definícióját).

Látható továbbá, hogy a szórás fordítottan arányos a mérések számának gyökével, azaz ha egy mérést N-szer annyiszor végzünk el, a szórás a √N-ed részére csökken.

Illusztrációul lásd a jobbra lévő ábrát, amely 10 és 90 közötti mérési eredmények szórását mutatja. Az átlag itt 50, a szórás 20.

Fontos megérteni, hogy a Gauss-eloszlás itt azt jelenti, hogy ha megvizsgálnánk, egy adott érték körül egy kis tartományban hány mérési eredmény volt, és ezt a számot (az ezt az eredményt adó mérések számát) ábrázolnánk az adott érték függvényében, akkor kapnánk Gauss-eloszlást. Szemléletesen, ha a fenti ábrát a függőleges tengelyre „vetítenénk”, akkor a kapott alak egy Gauss-görbe lenne. Látható az is, hogy a 20 mérésből 6 esetben kaptunk 1-nál nagyobb eltérést, ami körülbelül a fenti 31.8%-ot jelenti.

- Mérések elméleti leírása, -próba

Amennyiben egy mérés-sorozattal egy elméleti eredményt szeretnénk megcáfolni vagy alátámasztani, a legjobb eszközünk az úgynevezett -próba. Ez úgy végezhető el, hogy kiszámítjuk a mérési eredményekhez ({xi}) rendelt  értéket:

ahol xi az egyes mérések hibája. Amennyiben 2<N, akkor az elméleti érték az átlagos hibahatáron belül van. A fenti ábrán az átlagos  érték láthatólag a hibánál kisebb, tehát az említett feltétel itt teljesül. Ez azt jelenti, hogy a mérés nem zárja ki az elméletet.

- Illesztések

Amennyiben nem ugyanazt a mérést végezzük el többször egymás után, hanem a mérési pontjaink adat-párok, avagy egy mennyiséget mérünk a másik függvényében (azaz például a mágneses teret a forrástól való távolság függvényében, vagy egy minta radon-tartalmát az idő függvényében), akkor egy kicsit módosítva alkalmazzuk a -próbát (khi-négyzet próbát). Ekkor egy elméleti függvényünk van, legyen ez f(x). Az adatpontjaink legyenek az {fi ,fi ,xi} értékek, ahol fi a mért mennyiség (mágneses tér, radon-tartalom stb.), fi a hibája, és xi a változó, amelynek függvényében mérünk (idő, távolság stb.). Ekkor:

Itt f(xi) az elméleti függvény xi-ben vett értéke. Ekkor a  értéke alapján megmondhatjuk, hogy az adott elmélet mellett mekkora a valószínűsége, hogy az adott mérési pontok jöjjenek ki. Ezt a valószínűséget az Excel „KHI.ELOSZLÁS” függvényével számíthatjuk ki, melynek első paramétere a  , a második pedig a szabadsági fokok száma, azaz a mérési pontok száma. Amennyiben ez a valószínűség 0.1% alatt van, azt mondjuk, hogy a mérés alapján az elméletet ki lehet zárni. Egyéb esetben a mérés megerősíti az elméletet.

További módosítást jelent, ha az elméleti függvénynek van paramétere, azaz például nem az az elméleti jóslatunk, hogy radonkoncentráció a 0.5∙exp(-32 Hz∙t) függvény szerint fog változni, hanem hogy az A∙exp(-B∙t) függvény szerint. Ekkor a  próba alapján meghatározhatjuk a modell paramétereit illesztéssel. Ekkor a 2 minimális értékét keressük meg a paraméterek változtatásával. Azok a paraméterek, ahol a 2 minimális, az optimális paraméterek. Ezeket lehet a mérésből meghatározni. Ha például az f(x) függvénynek van egy a paramétere, azaz f(x,a) valójában, akkor az alábbi függvény minimumát keressük:

Ezt nevezzük illesztésnek. Amennyiben a minimális 2-ből és a pontok számából számolt valószínűség nagyobb 0.1%-nál, akkor az elmélet leírja a mérési adatokat az optimális a paraméter mellett. Fontos megemlíteni, hogy ekkor a „KHI.ELOSZLÁS” Excel függvénybe az adatpontok számát a paraméterek számával csökkentve kell beírni. Ugyanis két mérési pontra értelmetlen egy kétparaméteres függvényt illeszteni – ez mindig egzaktul lehetséges (két ponton pontosan egy egyenes megy át).

A szabadsági fokok száma tehát a mérési pontok száma mínusz az illesztési paraméterek száma.

Ekkor a-t is a mérés eredményének tekintjük, azt mondjuk, hogy az adatokkal megmértük az adott f(x,a) elméleti görbe a paraméterét. Alább látható egy adathalmaz és az őt leíró minimalizált 2-tel rendelkező görbe. Ez a gnuplot segítségével készült, a

f(x) = a*x+b

fit f(x) ’adatok.txt’ using 1:2:3 via a,b

plot f(x), ’adatok.txt’ using 1:2:3 with yerrorbars

parancsok segítségével

- Egyenes illesztése

Általánosságban a fenti 2-minimalizáció rendkívüli probléma, bonyolult számítógépes algoritmusokkal végezhető csak el, azaz csak így találhatóak meg az optimális paraméterek. A fenti módszert azonban egyszerűen alkalmazhatjuk egyenes illesztésére.

Ekkor az illeszteni kívánt függvény (ahol x a változó, y a mérési eredmény):

azaz a minimalizálni kívánt mennyiség:

Egy mennyiségnek akkor lehet minimuma egy adott paraméter-érték mellett, ha az aszerinti deriváltja nulla. Ez alapján a fenti 2-ből az optimális a-t és b-t úgy kaphatjuk meg, hogy az alábbi egyenleteket megoldjuk:

Mivel a fenti 2 polinom alakú, ezért a megoldást egyszerűen megkapjuk a lineáris egyenletrendszer megoldásából:

- Egyenes illesztés Excellel

Excellel való illesztés esetén nem a fent leírt 2 mennyiséget minimalizáljuk, hanem az úgynevezett R-négyzet (R2) értékét maximalizáljuk. Ennek definíciója:

ahol SSerr = -(fi-f(xi))2 és SStot = /(fi-fátlag)2, tehát az egyik a függvénytől való négyzetes eltérés, a másik az átlagtól való négyzetes eltérés. Tehát R értéke nulla, ha a függvény csak annyira illeszti jól az adatokat, mint az átlag. Ha az R=1, akkor az összes adatpont éppen az illesztett függvényen van. Ezt illusztrálja az alábbi ábra, ahol a piros négyzetek területének összege az SStot, míg a kék négyzeteké az SSerr.

Ennek az illesztésnek az előnye, hogy nincs hozzá szükség a mérési adatok bizonytalanságára, ugyanakkor a tudományos értéke is kisebb az előző fejezetben említett tesztnél. Egy Excelben elvégzett illesztést és annak R2-értékét láthatunk alább:

- Hibaterjedés

Általában nagyon fontos ismernünk a mérési eredményeink hibáját. Többnyire a mérési eredményt nem közvetlenül, hanem egy számítás eredményeképpen kapjuk meg. Például ha egy asztal felületét akarjuk megmérni, akkor a szélességét és hosszúságát mérjük meg, majd a kettő szorzata lesz a terület. A kérdés az, hogy ha a szélesség és a hossz hibája egyaránt 10 cm, mekkora lesz a terület hibája? A kérdésre általánosságban érvényes választ kaphatunk a következő szakaszban.

Ha van egy X mennyiségünk (például az asztal felülete):

amely függ az A, B, C mennyiségektől (az asztal oldalszélességei, tehát ekkor X=AB), akkor az A, B és C hibájából megkaphatjuk X hibáját:

Ez általában felülbecsli a hibát, néha szokás a

képlettel számolni. Mi az elsőt részesítjük előnyben. Az asztalos példa esetében X=BA+AB lesz, vagy X2=B2A2+A2B2.

Jelöljük mostantól egy adott mennyiség hibáját úgy, hogy: (X)

relatív hibáját pedig így: R(X)=(X)/X

Ekkor az alapműveletekre könnyen kiszámíthatjuk az eredmény hibáját:

Vegyük észre, hogy összeadásnál és kivonásnál a hiba adódik össze, osztásnál és szorzásnál pedig a relatív hiba!

- Záró megjegyzések

Egy mérési adat sosem egy számot jelent, hanem minimum két számot: az értéket és a hibáját! Hiba nélkül a mérési eredmény értelmetlen. Pl. az x = 5.2 mm ± 0.1 mm mérési eredmény értelmes, az x = 5.2 mm nem.

Figyeljünk oda továbbá arra, hogy a mérés hibájának mindig egy értékes számjegye legyen, a mért adat utolsó számjegye pedig azon a helyiértéken álljon, ahol a hiba egyetlen értékes számjegye. Például az x = 5.2 mm ± 0.1 mm mérési eredmény értelmes, az x = 5.2032 mm ± 0.1 mm illetve az x = 5 mm ± 0.01 mm eredmények azonban helytelenül megadottak.

- Ellenőrző kérdések

- Milyen eloszlása van egy adott mérés eredményeinek általában?

- Hogyan függ egy mérés eredményeinek eloszlása a mérés megismétléseinek számától?

- Mi egy mérés-sorozat átlaga?

- Mi egy mérés-sorozat szórása?

- Miért van négyzet a szórás definíciójában?

- Hogyan függ a szórás a mérések számától?

- Mi a khi-négyzet próba?

- Khi-négyzet próba esetén a khi-négyzet milyen értékénél van az elméleti jóslat az átlagos hibahatáron (szóráson) belül?

- Hogyan lehet egy elméletet cáfolni khi-négyzet próba segítségével?

- Mi a minimalizáció szerepe egy elmélet optimális paramétereinek megtalálásában?

- Mit jelent az, hogy „illesztés”?

- Egy illesztés után hogyan döntjük el, hogy a mérés cáfolja vagy megerősíti az elméletet?

- Milyen függvény illesztése végezhető el egyszerűen, és miért?

- Hogyan függ egy mennyiség hibája azon mennyiségek hibájától, amelyektől függ?

- Mi a relatív hiba?

- Milyen származtatott mennyiség esetén adódik össze a hiba illetve a relatív hiba?

- Mekkora egy különbség illetve egy hányados hibája?

- Hány számjegyig adjuk meg a mérési eredményt és annak hibáját?

- Mi a „szabadsági fokok száma” egy illesztés esetén, és miért fontos?